|  | BD Exacta™ - наборы чрескожных интродьюсеров c оболочкой Стерильные, одноразовые |
| --- | --- |

Чрескожные интродьюсеры с оболочкой для введения катетеров в легочную артерию

| Размер (Fr)† | Длина полиуретанового интродьюсера (мм) | Интродьюсер типа канюли Размер и длина (мм) | Игольчатый интродьюсер Размер и длина (мм) | Проволочный проводник Наружный диметр и длина (мм) | Оболочка, предотвращающая заражение Длина (мм) | Запорный кран для большой объемной скорости | Шприц | Скальпель | Обтюратор | Содержимое коробки/ ящика (штук) | Номер изделия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6,0 | 100 | 16G х 70 | 18G х 70 | 0,9 х 450 | 800 | Да | Да | Да | Да | 5/50 | 680128 |
| 7,0 | 100 | 16G х 70 | 18G х 70 | 0,9 х 450 | 800 | Да | Да | Да | Да | 5/50 | 680140 |
| 8,0 | 100 | 16G х 70 | 18G х 70 | 0,9 х 450 | 800 | Да | Да | Да | Да | 5/50 | 680126 |
| 8,5 | 100 | 16G х 70 | 18G х 70 | 0,9 х 450 | 800 | Да | Да | Да | Да | 5/50 | 680124 |
| 9,0 | 100 | 16G х 70 | 18G х 70 | 0,9 х 450 | 800 | Да | Да | Да | Да | 5/50 | 680136 |
| †Для введения катетеров размером менее 1 Fr |

Полный ассортимент интродьюсерных систем с полиуретановой оболочкой.

- Встроенное боковое ответвление.

- Переходник Tuohy-Borst и гемостатический клапан.

- Наборы BD Exacta™ включают оболочку для предотвращения заражения с затвором Tuohy-Borst.

- Индивидуально упакованы, стерильны, не пирогенны и рентгеноконтрастны.

Какую пользу вам могут принести интродьюсеры BD Exacta™?

- Полиуретановая оболочка снижает риск образования тромбов in situ.

- Гибкая втулка минимизирует потенциальную возможность излома интродьюсеров.

- Профилированный кончик оболочки и подходящий расширитель облегчают равномерное, атравматическое введение.

- Переходник Tuohy-Borst минимизирует миграцию катетера и улучшает контроль за катетером.

- Самогерметизирующийся гемостатический клапан минимизирует риск потери крови.

- Устройство VenaGuide™ для введения проволочного проводника по Селдингеру обеспечивает возможность введения проволоки одной рукой.

- Стерильная упаковка в виде двойного лотка для повышения безопасности.

Метод стерилизации:

- Этиленоксид

Срок годности:

- 5 лет

Класс III согласно Европейской Директиве по Медицинским Приборам

|  | BD Criticath™ - Катетеры для легочной артерии для мониторинга давления в правом сердце и измерений сердечного выброса Стерильные, одноразовые |
| --- | --- |

Катетеры для легочной артерии для мониторинга давления в правом сердце и измерения сердечного выброса

| Модель | Размер (Fr) | Длина (см) | Число просветов | Заклинивающее давление в легочной артерии | CV давление | Сердечный выброс | CVP порт для медика-ментов | Желудоч-ковая стимуляция | Гепари-низация | Дополнительная информация | Содержимое коробки/ ящика (штук) | Номер изделия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SP5105H | 5Fr | 80 | 4 | Да | Да | Да |  |  | Да |  | 5/20 | 680084 |
| SP5107 | 7Fr | 110 | 4 | Да | Да | Да |  |  | Нет |  | 5/20 | 680098 |
| SP5107H | 7Fr | 110 | 4 | Да | Да | Да |  |  | Да |  | 5/20 | 680078 |
| SP5107H-14 | 7Fr | 110 | 4 | Да | Да | Да |  |  | Да | Предварительно смонтированная оболочка Luer-Loсk™ AC | 5/20 | 680088 |
| SP5107+SP5045 | 7Fr | 110 | 4 | Да | Да | Да |  |  | Нет | Предварительно установленный in-line сенсор инъектата | 5/20 | 680099 |
| SP5107 H+SP5045 | 7Fr | 110 | 4 | Да | Да | Да |  |  | Да | Предварительно установленный in-line сенсор инъектата | 5/20 | 680077 |
| SP5127 | 7Fr | 110 | 4 | Да | Да | Да |  |  | Нет | “S”-формы для облегчения введения в бедренную артерию | 5/20 | 680104 |
| SP5127H | 7Fr | 110 | 4 | Да | Да | Да |  |  | Да | “S”-формы для облегчения введения в бедренную артерию | 5/20 | 680089 |
| SP5507 | 7,5Fr | 110 | 5 | Да | Да | Да | Да |  | Нет |  | 5/20 | 680102 |
| SP5507H | 7,5Fr | 110 | 5 | Да | Да | Да | Да |  | Да |  | 5/20 | 680082 |
| SP5507H-14 | 7,5Fr | 110 | 5 | Да | Да | Да | Да |  | Да | Предварительно смонтированная оболочка Luer-Lock™ AC | 5/20 | 680093 |
| SP5507HS | 7,5Fr | 110 | 5 | Да | Да | Да | Да |  | Да | «Мягкий» вариант | 5/20 | 680080 |
| SP5507+SP5045 | 7,5Fr | 110 | 5 | Да | Да | Да | Да |  | Нет | Предварительно установленный in-line сенсор | 5/20 | 680100 |
| SP5537 | 7,5Fr | 110 | 5 | Да | Да | Да |  | Да | Нет |  | 5/30 | 680106 |
| SP5537H | 7,5Fr | 110 | 5 | Да | Да | Да |  | Да | Да |  | 5/30 | 680081 |
|  | 2Fr | 150 |  |  |  |  |  | Да |  | Для использования с катетерами модели № SP5537 | 1 | 0501-089 |

- Ассортимент направляющих поток, имеющих баллонный наконечник катетеров для использования у взрослых и детей.

- Использование для мониторинга давлений в правом сердце и забора проб венозной крови.

- Для измерения сердечного выброса используется методика термодилюции.

- Опции включают временную желудочковую стимуляцию и “S”-образный конец для введения в бедренную артерию.

- Также имеется в продаже в жестком и мягком вариантах.

- Индивидуально упакованные, стерильные и не пирогенные.

Какую пользу вам могут принести катетеры BD Criticath™?

- Закругленная конструкция кончика катетера обеспечивает плавное введение и снижает риск травмирования сосуда.

- Гепариновое покрытие минимизирует риск образования тромбов.

- Конструкция прочного циркулярного просвета снижает вероятность излома и повышает передачу сигнала о давлении.

- Маркировки глубины введения катетера способствуют точному размещению и облегчают манипулирование катетером.

- Гладкое соединение баллона и катетера снижает риск разрыва баллона и образования тромба.

- Некоторые модели имеют встроенный корпус in-line сенсора инъектата или предохраняющую от заражения (АС) оболочку на катетере для удобства пользователя.

Метод стерилизации:

- Этиленоксид

Срок годности:

- 5 лет

Класс III согласно Европейской Директиве по Медицинским Приборам 93/42/ЕЕС.

|  | BD Critikit™ Системы введения инъектата при температуре таяния льда/комнатной температуре Стерильные, одноразовые |
| --- | --- |

In-line системы введения инъектата с замкнутым контуром для повышения точности измерения сердечного выброса.

| Модель | Описание | Стерильность | Содержимое коробки/ящика (штук) | Номер изделия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SP4500 | Система Critikit для введения инъектата при температуре таяния льда/комнатной температуре (с in-line сенсором, контрольным шприцом и охлаждающим змеевиком) | Да | 4/8 | 680000 |
| SP4572 | Система Critikit для введения инъектата при комнатной температуре (с in-line сенсором, контрольным шприцом и без охлаждающего змеевика) | Да | 5/20 | 680178 |
| SP5045 | Корпус in-line сенсора температуры инъектата | Да | 25/250 | 680006 |
|  | Контрольный шприц на 10 мл | Да | 10/50 | 682155 |

- Имеется в продаже варианты для введения инъектата при температуре таяния льда и при комнатной температуре.

- Конструкция в виде замкнутого контура обеспечивает асептический доступ для измерения сердечного выброса.

- Индивидуально упакованные, стерильные, не пирогенные и не содержащие латекса.

- Набор содержит корпус сенсора температуры инъектата с трехходовым краном, одноходовой запорный клапан, шприц Spectraject на 10 куб. см, подающую трубку и ВВ-копье.

Какую пользу вам могут принести катетеры BD Criticit™?

- Система с закрытым контуром снижает риск заражения.

- Изолированный шприц с ограниченным объемом обеспечивает точное и воспроизводимое введение.

- In-line сенсор инъектата оптимизирует точность показаний температуры.

- Конструкция шприца обеспечивает равномерное действие инъектата, повышающее достоверность данных.

Метод стерилизации:

( Этиленоксид

Срок годности:

( 5 лет

Класс IIа согласно Европейской Директиве по Медицинским Приборам 93/42/ЕЕС.

Нестерильные принадлежности:

| Модель | Описание | Стерильность | Содержимое коробки/ ящика (штук) | Номер изделия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SP5042 | Кабель in-line сенсора инъектата. Для использования с сериями Abbott Oximetrix, Arrow, Baxter Edwards 9520A или Com1, Mennen Horizon 2000 (кабель 800-030-200), Spacelabs Alpha PC или PCMS (раздвоенный кабель модель 306655-001), Datex AS3 и набором Critikit Injectate или корпусом сенсора SP5045). | Нет | 1 | 684056 |
| SP4043 | Кабель in-line сенсора инъектата. Для использования с раздвоенным кабелем Siemens, системой Siemens Pod (Модель 8419145) и набором Critikit Injectate или корпусом сенсора SP5045. | Нет | 1 | 684057 |
| SP4044 | Кабель in-line сенсора инъектата. Для использования с Marquette Cardiac Output Module и набором Critikit Injectate или корпусом сенсора SP5045. | Нет | 1 | 684059 |
| SP4045 | Кабель in-line сенсора инъектата. Для использования с HemoPro (SP1445), Nikon Kohden, Spacelabs (модель с раздвоенным кабелем 306655-002), Fukuda Denshi IB5006 (DSCP), Dynascope DS3300 и набором Critikit Injectate или корпусом сенсора SP5045. | Нет | 1 | 684062 |
| SP4046 | Кабель in-line сенсора инъектата. Для использования с Hewlett Packard Cardiac Output Module (HP растроенный кабель M1641 или M1642A) и набором Critikit Injectate или корпусом сенсора SP5045. | Нет | 1 | 684063 |
| SP5500 | Контейнер для льда для использования с Critikit (SP4500). | Нет | 4 | 684004 |
| SP5555 | Держатель для монтажа контейнера для льда | Нет | 5/50 | 682161 |

Класс I согласно Европейской Директиве по Медицинским Приборам 93/42/ЕЕС.

|  | BD DTX Plus™ - Одноразовые датчики давления Стерильные, одноразовые |
| --- | --- |

- BD предлагает широкий ассортимент одноразовых и многоразовых датчиков.

- Опыт BD основан на десятилетиях научно-исследовательской и опытно-конструкторской работы, начавшейся с первого практического применения датчика кровяного давления, разработанного Gould-Statham.

| Модель | Описание | Содержимое коробки/ящика (штук) | Номер изделия |
| --- | --- | --- | --- |
| DT-XX | Одноразовый датчик со встроенным устройством для промывки Critiflex и запорным краном (номинальная объемная скорость 3 куб. см/час) | 10/100 | 682018 |
| DT-NN | Одноразовый датчик для использования у новорожденных/детей. Используется совместно с механическим инфузионным насосом (макс. объемная скорость 3 куб. см/час). | 10/100 | 682019 |
| DT-XO | Одноразовые датчики с встроенным устройством для промывки без запорного крана (номинальная объемная скорость 3 куб. см/час) | 10/100 | 682020 |
| TNF-R | Одноразовый датчик без встроенного устройства для промывки и запорного крана. Пригоден для использования в кардиологии/неврологии. | 10/100 | 682021 |

Метод стерилизации:	Этиленоксид	Класс IIа согласно Европейской Директиве по Медицинским Приборам

Срок годности:	5 лет	93/42/ЕЕС.

| BD DTX Plus™ - Наборы одноразовых датчиков давления Предназначены для облегчения использования и минимального искажения длины волны |  |
| --- | --- |

Информация, полученная в ходе гемодинамического мониторинга, используется для управления лечением больных в критическом состоянии. Поэтому важно, чтобы вы были уверены в точности используемой вами информации. Заполненные жидкостью системы для мониторинга давления вызывают некоторые искажения в форме волны давления. В некоторых случаях было показано искажение до 40%.1

Точность мониторинга давления зависит не только от датчика, она зависит от всех компонентов системы мониторинга давления: катетера, трубки, передающей давление, фильтра монитора и запорных кранов. Было показано2, что для того, чтобы знать точность вашей системы, вы должны проанализировать эксплуатационные характеристики всей цепи, в которой соединены все компоненты.

| Как производители, мы считаем, что несем ответственность за предоставление вам информации о точности всей системы мониторинга, не только датчика. Поэтому BD разработала ассортимент стандартных наборов BD DTX Plus™, которые проходят испытание Gabarith.2 Испытание BD Gabarith™ остается исключительно научной методикой, которая дает информацию о характеристиках динамической реакции всей системы мониторинга давления (всей цепи). Испытание BD Gabarith™ оценивает систему относительно предварительно заданных диапазонов ошибки (искажения формы полны на 2%, 5% и 10%). Например: если динамическая реакция цепи для измерения давления попадает в 10%-ный интервал ошибки, то мы знаем, что форма волны искажена не более чем на 10%.3 |  |
| --- | --- |

Диапазоны допусков основаны на результатах датчика, расположенного на кончике катетера («золотой» стандарт), с использованием реальных данных, полученных на пациентах.

Каждая коробка с наборами для мониторинга давления BD DTX Plus™ проштампована символом BD Gabarith™. Это показывает, что набор прошел испытание BD Gabarith™  и имеет известный уровень точности. Испытание BD Gabarith™ превышает требования стандарта AAMI (Ассоциации по развитию медицинского оборудования).

Ссылки:

- Anesthesiology 53: 498-504, 1980; British Journal of Anaesthesia 1987, 59, 901-912; European Academy of Anaesthesiology – Strasbourg Aug/Sep 1997 (Bender HJ, Billiet E et al.)

- Billiet E, Colardyn F. (1998). Оценка и точность измерений давления. Испытание Gabarith. Intensive Care Medicine 24: 1323-1326.

- Считая, что набор был установлен и установлен на нуль в соответствии с инструкциями производителя.

|  | BD Gabarith™ - Наборы одноразовых датчиков Стерильные, одноразовые ПРОШЕЛ ИСПЫТАНИЕ GABARITH™ гемодинамический мониторинг |
| --- | --- |

Наборы одноразовых датчиков для инвазивного мониторинга гемодинамического давления

| Число одноразовых датчиков | Объемная скорость промывки/потока (куб. см/час) | Общая длина линии измерения давления (см) | Цвет линии (линий) измерения давления | Дополнительная информация | Содержимое коробки/ящика (штук) | Номер изделия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3 | 150 | Прозрачная | c R.O.S.E. | 5/50 | 682001 |
| 1 | 3 | 150 | Прозрачная |  | 5/50 | 682002 |
| 1 | 3 | 150 | Красная |  | 5/50 | 682004 |
| 1 | 3 | 150 | Синяя | c R.O.S.E. | 5/50 | 682005 |
| 1 | 3 | 150 | Синяя |  | 5/50 | 682006 |
| 1 | 3 | 150 | Желтая | Дополнительный набор к наборам №№ 682037, -38, - 55 | 5/50 | 682008 |
| 1 | 3 | 175 | Красная | c R.O.S.E. | 5/20 | 682009 |
| 1 | 3 | 175 | Красная |  | 5/50 | 682010 |
| 1 | 3 | 25 | Прозрачная | Ремень Velcro для фиксации руки | 5/50 | 682011 |
| 1 | 3 | 150 | Синяя | с 5-ходовым Multiflo | 5/50 | 682013 |
| 1 | 3 | 150 | Прозрачная | с не шунтирующим запорным краном и удлинителем | 5/25 | 682017 |
| 1 | 30 | 160 малый диаметр | Прозрачная | Для использования с инфузионным насосом | 5/50 | 682022 |
| 1 | 30 | 35 малый диаметр | Прозрачная | Для использования с инфузионным насосом | 5/50 | 682025 |
| 2 | 3 | 150/150 | Красная/Синяя | c R.O.S.E. на синей линии | 5/25 | 682030 |
| 2 | 3 | 150/150 | Красная/Синяя |  | 5/25 | 682032 |
| 2 | 3 | 150/150 | Красная/Синяя | с 3-ей ВВ-линией для дополнительного набора | 5/25 | 682037 |
| 2 | 3 | 150/150 | Синяя/Желтая |  | 5/25 | 682041 |
| 3 | 3 | 150/150/150 | Красная/Синяя/Желтая |  | 5/25 | 682046 |

- Проверка с помощью уникального испытания на точность Gabarith™.

- Ассортимент одинарных, двойных и тройных наборов одноразовых датчиков.

- Варианты для взрослых и детей.

- Можно приобрести BD Safedraw™ - систему для забора артериальной крови с закрытым контуром. (Пожалуйста, обратитесь к следующему разделу).

- В некоторые наборы включен R.O.S.E. (Элиминатор резонансного выброса).

- Индивидуально упакованные, стерильные, не пирогенные и не содержащие латекса.

- Наборы для измерения давления у взрослых включают поворотную вдвигаемую втулку типа люер для легкого и беспроблемного соединения с катетером.

Какую пользу вам могут принести наборы BD Gabarith™?

- Уникальное испытание наборов Gabarith™ с использованием концепции полной гемодинамической цепи дает возможность повышения точности гемодинамических измерений.1

- Запорные краны BD Connecta™ для забора проб и установки на нуль с вкл./выкл. защелкой для подтверждения положения запорного крана.

- Конструкция прямого пути для жидкости минимизирует риск захвата пузырьков и последующее демпфирование сигнала.

- Прочное соединение с монитором препятствует проникновению воды и обеспечивает возможность использования устройства для калибровки по обратному давлению.

- Уникальный обнуляющий поглотитель “Easy Vent” минимизирует риск загрязнения при прикосновении.

- Широкий ассортимент конфигураций наборов датчиков перекрывает требования мониторинга у взрослых и детей.

Метод стерилизации:

- Этиленоксид

Срок годности:

- 5 лет

Класс IIа согласно Европейской Директиве по Медицинским Приборам 93/42/ЕЕС.

- Billiet E, Colardyn F. (1998). Оценка и точность измерений давления. Испытание Gabarith. Intensive Care Medicine 24: 1323-1326.

|  | BD Safedraw™ - Наборы одноразовых датчиков с системами для безопасного забора проб артериальной крови Стерильные, одноразовые |
| --- | --- |

Наборы одноразовых датчиков для инвазивного мониторинга гемодинамического давления

с закрытым контуром для забора артериальной крови

| Число одноразовых датчиков | Объемная скорость промывки/потока (куб. см/час) | Общая длина линии измерения давления (см) | Цвет линии (линий) измерения давления | Дополнительная информация | Содержимое коробки/ящика (штук) | Номер изделия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3 | 155 | Прозрачная | Шприц на 3 куб. см, ограниченный до 2 куб. см | 5/25 | 682027 |
| 1 | 3 | 155 | Прозрачная | Шприц на 5 куб. см, с оболочкой, ограниченный до 2 куб. см | 5/25 | 682051 |
| 1 | 30 | 135 | Прозрачная | Для использования с инфузионным насосом/ Шприц на 5 куб. см, с оболочкой, ограниченный до 1 куб. см | 5/25 | 682052 |
| 2 | 3 | 155/150 | Прозрачная/Синий | Шприц на 5 куб. см, с оболочкой, ограниченный до 2 куб. см, с R.O.S.E. на синей линии | 5/20 | 682053 |
| 2 | 3 | 155/150 | Прозрачная/Синий | Шприц на 5 куб. см, ограниченный до 2 куб. см | 5/20 | 682054 |
| 2 | 3 | 155/150 | Прозрачная/Синий | Шприц на 5 куб. см, с оболочкой, ограниченный до 2 куб. см, и 3-я ВВ-линия для дополнительного набора | 5/20 | 682055 |
| 3 | 3 | 155/150/150 | Прозрачная/Синий/Желтый | Шприц на 5 куб. см, ограниченный до 2 куб. см | 5/20 | 682056 |

| Модель | Описание | Содержимое коробки/ящика (штук) | Номер изделия |
| --- | --- | --- | --- |
| TA-STV | BD Safedraw™: транспортирующее устройство Vacutainer | 25/125 | 682158 |
| TA-BPN | BD Safedraw™: Безопасная игла Luer Lok | 50/500 | 682159 |

- BD Safedraw™ - уникальная система с закрытым контуром для забора проб артериальной крови.

- Система для забора артериальной крови BD Safedraw™ снижает риск перекрестного заражения и попадания крови на пациентов и персонал, что способствует забору проб крови.

- Значительно снижает риск ятрогенной анемии.

- Ассортимент одинарных, двойных и тройных наборов датчиков давления.

- Варианты для взрослых и детей.

- Индивидуально упакованные, стерильные, не пирогенные и не содержащие латекса.

Какую пользу вам могут принести наборы BD Safedraw™?

- BD Safedraw™ значительно снижают ненужные потери и утечки крови. Значительно снижается риск перекрестного заражения и ятрогенной анемии.

- BD Safedraw™ обеспечивает легкость забора проб крови и получение превосходных клинических проб, за счет чего удается получить более достоверные результаты лабораторных анализов.

- Уникальное испытание наборов Gabarith™ с использованием концепции полной гемодинамической цепи дает возможность повышения точности гемодинамических измерений.1

Метод стерилизации:

- Этиленоксид

Срок годности:

- 5 лет

Класс IIа согласно Европейской Директиве по Медицинским Приборам 93/42/ЕЕС.

|  | BD Многоразовые датчики давления, одноразовые колпачки и принадлежности |
| --- | --- |

| Модель | Описание | Содержимое коробки/ящика (штук) | Номер изделия |
| --- | --- | --- | --- |
| BD МНОГОРАЗОВЫЕ ДАТЧИКИ ДАВЛЕНИЯ И ПРИНАДЛЕЖНОСТИ |
| P23XL-1 | Стандартного размера (не стерильные) | 1 | 684000 |
| P10EZ-1 | Миниатюризированные (не стерильные) | 1 | 684001 |
| ТА9007 | Держатель датчика для 2 P23XL | 10/100 | 682103 |
| ТА 9010 | Держатель датчика для 4 Р23XL | 5/50 | 682061 |
| Соединительные кабели | Пожалуйста, см. страницу 20 |  |  |

Многоразовые датчики и принадлежности относятся к Классу I согласно Европейской Директиве по Медицинским Приборам 93/42/ЕЕС.

| BD – ОДНОРАЗОВЫЕ КОЛПАЧКИ |
| --- |
| ТА1015Т | Для P23XL и P23ID с встроенным устройством для промывки CRITIFLO™ (3 куб. см/час) | 10/100 | 682058 |
| ТА1017 | Для P10EZ и Р50 с встроенным устройством для промывки CRITIFLO™ (3 куб. см/час) | 10/100 | 682059 |
| ТА1016 | Для P23XL и P23ID с встроенным устройством для промывки CRITIFLO™ (30 куб. см/час) | 10/100 | 682064 |
| ТА1018 | Для P10EZ и Р50 с встроенным устройством для промывки CRITIFLO™ (30 куб. см/час) | 10/100 | 682065 |
| ТА1017М | Изделие ТА1017 с монтажной платой для монтажа ВВ-полюса | 10/100 | 682090 |
| ТА1017SM | Изделие ТА1017 с ремнем Velcro для фиксации пациента | 10/100 | 682091 |
| ТА1019 | Для P10EZ и Р50. Поворотный фитинг типа люер. | 12/120 | 682089 |
| ТА1010ND | Для P23XL и P23ID. Повортный фитинг типа люер. | 12/120 | 682084 |
| TAHPQ-1 | Колпачок TA1295C для HP1290/1295 НР датчиков. Фитинг по Линдену (не параллельный). | 12/120 | 682102 |
| TA4005 | Устройство для промывки CRITIFLO™ (30 куб. см/час) | 10/100 | 682063 |
| ТА4004 | Устройство для промывки CRITIFLO™ (3 куб. см/час) | 10/100 | 682060 |

- Опыт BD в области многоразовых датчиков основан на результатах длительной научно-исследовательской и опытно-конструкторской работы, начатой с первых датчиков, разработанных Gould-Statham.

- Многоразовые датчики BD оборудованы стандартными проводами. Они могут быть подключены к большинству существующих мониторов благодаря широкому ассортименту соединительных кабелей производства BD.

- Одноразовые колпачки производства BD оборудованы мембраной, которая способствует использованию асептичных методик.

Метод стерилизации одноразовых колпачков:

- Этиленоксид

Срок годности:

- 5 лет

Одноразовые колпачки относятся к Классу IIa согласно Европейской Директиве по Медицинским Приборам 93/42/ЕЕС.

|  | BD Линии давления, BD Connecta™ полиэтиленовые линии давления и принадлежности для регистрации давления Стерильные, одноразовые |
| --- | --- |

| Подсоединение типа М/Ж или М/М | Длина трубки (см) | Цветовой код линии | Содержимое коробки/ящика (штук) | Номер изделия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| BD – ЛИНИИ ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ ДАВЛЕНИЯ (ПВХ) |
| М/Ж | 25 | Прозрачная | 25/125 | 682226 |
| М/Ж | 100 | Прозрачная | 25/125 | 682229 |
| М/Ж | 150 | Прозрачная | 25/125 | 682230 |
| М/Ж | 200 | Прозрачная | 25/125 | 682232 |
| М/М | 100 | Прозрачная | 25/125 | 682234 |
| М/М | 150 | Прозрачная | 25/125 | 682079 |
| М/М | 500 | Прозрачная | 25/125 | 682236 |
| М/Ж | 100 | Красная | 25/125 | 682237 |
| М/Ж | 150 | Красная | 25/125 | 682185 |
| М/М | 125 | Синяя | 25/125 | 682190 |
| М/М | 150 | Синяя | 25/125 | 682271 |
| М/Ж | 150 | Желтая | 25/125 | 682219 |
| CONNECTA™ - ПЭ-ЛИНИИ ДЛЯ МОНИТОРИНГА ДАВЛЕНИЯ (Полиэтилен) |
| М/Ж | 15 | Прозрачная (Красный/синий зажимы) | 25/250 | 682194 |
| М/Ж | 50 | Прозрачная (Красный/синий зажимы) | 25/250 | 682185 |
| М/Ж | 100 | Прозрачная (Красный/синий зажимы) | 25/250 | 682189 |
| М/Ж | 150 | Прозрачная (Красный/синий зажимы) | 25/250 | 682191 |
| М/Ж | 200 | Прозрачная (Красный/синий зажимы) | 25/250 | 682192 |
| М/М | 50 | Прозрачная (Красный/синий зажимы) | 25/250 | 682186 |
| М/М | 100 | Прозрачная (Красный/синий зажимы) | 25/250 | 682190 |
| М/М | 200 | Прозрачная (Красный/синий зажимы) | 25/250 | 682193 |

- BD Линии для измерения давления (ПВХ) для точной передачи формы волны давления.

- BD Connecta™ ПЭ (полиэтиленовые) линии в качестве альтернативы, изготовленной не из ПВХ.

- Зажимы с цветовым кодом (красный/синий) поставляются с линиями BD Connecta™ ПЭ для облегчения идентификации линий.

Метод стерилизации:	Этиленоксид

Срок годности:	 5 лет

Класс IIа согласно Европейской Директиве по Медицинским Приборам 93/42/ЕЕС.

| Модель | Описание | Содержимое коробки/ящика (штук) | Номер изделия |
| --- | --- | --- | --- |
| ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ ДАВЛЕНИЯ (не стерильные) |
| TBG | Основание для датчиков для монтажа полюсов (до 4 датчиков) | 10/100 | 682093 |
| ТММ | Организатор кабелей ТММ с фиксирующимся контактом | 5/50 | 682274 |
| TMM/TBG | TBG с организатором кабелей ТММ с фиксирующимся контактом | 5/50 | 682275 |
| XCaliber™ | Преобразователь-тестер для калибровки монитора | 1 | 684002 |
| Cable Checker | Электрический тестер для совместимых соединительных кабелей | 1 | 684003 |

- Cable Checker для проверки целостности кабелей.

- XCaliber™ для проверки правильности статической реакции датчика.

- Соединительные кабели – см. страницу 20.

Класс I согласно Европейской Директиве по Медицинским Приборам 93/42/ЕЕС.

|  | BD Соединительные кабели для датчиков |
| --- | --- |

- BD поставляет соединительные кабели, совместимые с большинством существующих в настоящее время мониторов кровяного давления.

- Ниже перечислены наиболее стандартные соединительные кабели для использования с датчиками производства BD. Если ваши требования не указаны в перечне, пожалуйста, свяжитесь с вашим местным офисом BD, чтобы получить помощь.

- При покупке кабелей, пожалуйста, укажите:

- Тип монитора.

- Номер модели и/или серийный номер.

- Не стерильные изделия.

Класс I согласно Европейской Директиве по Медицинским Приборам 93/42/ЕЕС.

| Монитор | Модель | Номер изделия |
| --- | --- | --- |
| Нет соединения с монитором | (Выводные концы) | 684109 |
| Brucker | TM910M | 684230 |
| Burdick / Datex | M565 PDM / Cardiocap CC104 / AS3 / Cardiocap II / Datex AS3 / 55 | 684089 |
| Criticare | MATRIX, Scholar 2200 | 684175 |
| Criticon | Dynamap | 684085 |
| Datascope | Все модели | 684078 |
| Datex Ohmeda (GE) | SYS 800, MOD 8641, SIVA 3000 | 684104 |
| Drager | PM8040, PM8060, Drager Cato, Cicero & Julian анестезиологический аппарат, Vitara | 684128 |
| E для M | RM300 (E для M/Honeywell) | 684128 |
| Hellige (Litton) | 4-е/5-е поколения/SMC 108 / Servomed / SMU 610, 611, 612, SMU EVO | 684086 |
| Jostra |  | 684138 |
| Kontron, Arrow | Minimon 7131 и т.д., 7132 и т.д., К2000, 7272 / Supermon 7210 / Cart 2 плюс баллонный насос, Oxford ACAT1 | 684129 |
| Marquette | Серия 7000, 7010 модель 7200 | 684096 |
| Marquette | 7009 / Серия Tramscope (600SL) – Eagle-Solar 8000, Solar 9000, Eagle 3000/1000, Mab Lab 6Fx3F, Tram 450SL, 6200, Tram600A, EK36 | 684102 |
| Медицинские Измерительные Системы | UPS-2020 (4-х футовый кабель) | 684204 |
| Медицинские Измерительные Системы | UPS-2020 (12-футовый кабель) | 684242 |
| Mennen | Envoy | 684248 |
| Nellcor | Escort 300 MDE | 684085 |
| Nihon Kohden | MFV1100, 1200, 1230A; Lifescope 8, 9, 11, 12, 14, BSM-8300J/K, 3000, BSM4100 | 684090 |
| Nihon Kohden | NK9000 | JP-900P |
| Phillips | CM140 | 684128 |
| Phillips (Hewlett Packard) | 78341A, 78342, и т.д. / 78354С, 78205A-D, 12-пиновый / 78352, CMS (Merlin line), M1006A/B, M1026A / M1166A / Viridia / HP Scop Eurelie 24C, CM52001, V24,V26,M2,M3,M4 | 684081 |
| Physiogard | Physiogard | 684230 |
| PPG Biomedical / Hellige / Marquette | MIDAS; Hellige Midas серии 5000, 2500, 2100 | 684167 |
| Protocol Propaq | Серии Protocol Propaq; Propaq 106EL | 684085 |
| PRUCKA ENG INC | CARDIOLAB II / 1.1, AMP II | 684181 |
| Quinton | Q-cath lab system | 684134 |
| Schwarzer | MX960 | 684175 |
| Siemens | 3-е поколение, 400 серия, 960, 961, Sirecust 4041, 700, 1260, 342, 732, Dash3000, SC7000, SC8000, SC9000 | 684082 |
| Siemens | Siereg / Sicor BPA 863 (15-полюсный коннектор Cannon) / Mindograph 6 Cathor | 684121 |
| Siemens | SC 6000P, 6002, 5000, 6004, 7000 | 684178 |
| Siemens | Адаптер HemoPod | 684199 |
| Spacelabs | Alpha 700 серия | 684084 |
| Spacelabs | Серия 400, 500, 90308/11/31, MOD-CD | 684085 |
| Spacelabs (Vitatek) / BCI | 400, 500, 90485, Alpha-PC, 90603A, BCI 9100, 90303B-Мод. 90470-05, СD-CV, 90369, 90385, 90470, 90496, Ultraview 1600 | 684227 |
| Stockert | 53 | 684188 |
| Stockert | Сердечно-легочная машина | 684243 |
| Tektronics | 400 серия | 684085 |
| Vitalert | 2000 | 684085 |
| Vitatek | Серии 400, 500 | 684085 |
| Zoll | Дефибрилляторы Zoll | 684085 |

Преобразования единиц для канюль/катетеров

Преобразования единиц для канюль/катетеров

Определение измерения калибра исходит из AAMI (Ассоциации по разработке медицинского оборудования США). Калибр определяет, сколько канюль помещается в трубку с внутренним диаметром 1” (1 дюйм = 25,4 мм).

В качестве единиц измерения AAMI использует только четные числа (18, 20, 22 и т.д.). Сходное определение размера существует в Великобритании, и здесь оно известно как SWG (калибр по стандартной проволоке). В SWG используются последовательные номера, а именно – с 13 по 24, и это более распространенный метод измерения размеров катетеров в Европе. Шаррьеры, более известные как единицы французской шкалы (French), относятся непосредственно к размеру катетеров, то есть 1 Ш = 0,33 мм. В приведенных ниже таблицах показаны размеры AAMI – SWG – French относительно наружного диаметра в мм.

| Цветовой код втулки многопросветных катетеров |
| --- |
| производства BD (Careflow™) определяет число просветов, а не калибр катетера, то есть |  |  |
|  | Белый проксимальный Коричневый кончик Синий средний |  |

Торговые марки Tefllon™, Tyvek™ зарегистрированы компанией Dupont Inc.

Торговая марка Nylon™ зарегистрирована Atrochem Corporation.

BD, логотип BD и все остальные торговые марки являются собственностью компании Becton, Dickinson and Company. © 2004 BD

| № детали | № страницы |  | № детали | № страницы |  | № детали | № страницы |  | № детали | № страницы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 680000 | 14 |  | 681640 | 6 |  | 682006 | 16 |  | 684000 | 18 |
| 680006 | 14 |  | 681642 | 11 |  | 682008 | 16 |  | 684001 | 18 |
| 680077 | 13 |  | 681643 | 6 |  | 682009 | 16 |  | 684002 | 19 |
| 680078 | 13 |  | 681644 | 6 |  | 682010 | 16 |  | 684003 | 19 |
| 680080 | 13 |  | 681646 | 11 |  | 682011 | 16 |  | 684004 | 14 |
| 680081 | 13 |  | 681647 | 7 |  | 682013 | 16 |  | 684056 | 14 |
| 680082 | 13 |  | 681648 | 11 |  | 682017 | 16 |  | 684057 | 14 |
| 680084 | 13 |  | 681649 | 6 |  | 682018 | 15 |  | 684059 | 14 |
| 680088 | 13 |  | 681650 | 6 |  | 682019 | 15 |  | 684062 | 14 |
| 680089 | 13 |  | 681652 | 8 |  | 682020 | 15 |  | 684063 | 14 |
| 680093 | 13 |  | 681653 | 8 |  | 682021 | 15 |  | 684078 | 20 |
| 680098 | 13 |  | 681655 | 8 |  | 682022 | 16 |  | 684081 | 20 |
| 680099 | 13 |  | 681656 | 8 |  | 682025 | 16 |  | 684082 | 20 |
| 680100 | 13 |  | 681658 | 7 |  | 682027 | 17 |  | 684084 | 20 |
| 680102 | 13 |  | 681660 | 7 |  | 682030 | 16 |  | 684085 | 20 |
| 680104 | 13 |  | 681662 | 7 |  | 682032 | 16 |  | 684085 | 20 |
| 680106 | 13 |  | 681664 | 7 |  | 682037 | 16 |  | 684085 | 20 |
| 680124 | 12 |  | 681666 | 7 |  | 682041 | 16 |  | 684085 | 20 |
| 680126 | 12 |  | 681669 | 6 |  | 682046 | 16 |  | 684085 | 20 |
| 680128 | 12 |  | 681670 | 6 |  | 682051 | 17 |  | 684085 | 20 |
| 680136 | 12 |  | 681672 | 6 |  | 682052 | 17 |  | 684085 | 20 |
| 680140 | 12 |  | 681673 | 6 |  | 682053 | 17 |  | 684085 | 20 |
| 680178 | 14 |  | 681678 | 7 |  | 682054 | 17 |  | 684086 | 20 |
| 681000 | 5 |  | 681679 | 7 |  | 682055 | 17 |  | 684089 | 20 |
| 681002 | 5 |  | 681682 | 8 |  | 682056 | 17 |  | 684090 | 20 |
| 681004 | 5 |  | 681683 | 8 |  | 682058 | 18 |  | 684096 | 20 |
| 681006 | 5 |  | 681686 | 8 |  | 682059 | 18 |  | 684102 | 20 |
| 681011 | 5 |  | 681687 | 8 |  | 682060 | 18 |  | 684104 | 20 |
| 681014 | 5 |  | 681690 | 8 |  | 682061 | 18 |  | 684109 | 20 |
| 681033 | 4 |  | 681691 | 8 |  | 682063 | 18 |  | 684121 | 20 |
| 681150 | 10 |  | 681694 | 8 |  | 682064 | 18 |  | 684128 | 20 |
| 681151 | 10 |  | 681695 | 8 |  | 682065 | 18 |  | 684128 | 20 |
| 681152 | 10 |  | 681698 | 7 |  | 682079 | 19 |  | 684128 | 20 |
| 681153 | 10 |  | 681699 | 7 |  | 682082 | 18 |  | 684129 | 20 |
| 681154 | 10 |  | 681701 | 7 |  | 682084 | 18 |  | 684134 | 20 |
| 681155 | 10 |  | 681702 | 8 |  | 682089 | 18 |  | 684138 | 20 |
| 681156 | 10 |  | 681703 | 8 |  | 682090 | 18 |  | 684167 | 20 |
| 681157 | 10 |  | 681706 | 6 |  | 682091 | 18 |  | 684175 | 20 |
| 681158 | 10 |  | 681707 | 6 |  | 682093 | 19 |  | 684175 | 20 |
| 681159 | 10 |  | 681709 | 6 |  | 682102 | 18 |  | 684178 | 20 |
| 681161 | 10 |  | 681710 | 6 |  | 682103 | 18 |  | 684181 | 20 |
| 681612 | 7 |  | 681713 | 8 |  | 682155 | 14 |  | 684188 | 20 |
| 681614 | 6 |  | 681714 | 8 |  | 682158 | 17 |  | 684199 | 20 |
| 681615 | 7 |  | 681717 | 8 |  | 682159 | 17 |  | 684204 | 20 |
| 681616 | 8 |  | 681718 | 8 |  | 682161 | 14 |  | 684227 | 20 |
| 681617 | 8 |  | 681720 | 8 |  | 682185 | 19 |  | 684230 | 20 |
| 681618 | 8 |  | 681721 | 8 |  | 682186 | 19 |  | 684230 | 20 |
| 681619 | 8 |  | 681724 | 8 |  | 682189 | 19 |  | 684242 | 20 |
| 681620 | 8 |  | 681725 | 8 |  | 682190 | 19 |  | 684243 | 20 |
| 681622 | 7 |  | 681728 | 8 |  | 682191 | 19 |  | 684248 | 20 |
| 681623 | 6 |  | 681729 | 8 |  | 682192 | 19 |  | 685171 | 19 |
| 681624 | 7 |  | 681731 | 9 |  | 682193 | 19 |  | 685185 | 19 |
| 681625 | 7 |  | 681732 | 9 |  | 682194 | 19 |  | 685190 | 19 |
| 681626 | 8 |  | 681733 | 9 |  | 682226 | 19 |  | 686619 | 19 |
| 681627 | 8 |  | 681734 | 9 |  | 682229 | 19 |  | 0501-089 | 13 |
| 681628 | 8 |  | 681735 | 9 |  | 682230 | 19 |  | JP-900P | 20 |
| 681629 | 8 |  | 681736 | 9 |  | 682232 | 19 |  |  |  |
| 681630 | 8 |  | 681737 | 9 |  | 682234 | 19 |  |  |  |
| 681631 | 11 |  | 681738 | 9 |  | 682236 | 19 |  |  |  |
| 681633 | 7 |  | 682001 | 16 |  | 682237 | 19 |  |  |  |
| 681634 | 7 |  | 682002 | 16 |  | 682245 | 11 |  |  |  |
| 681638 | 7 |  | 682004 | 16 |  | 682274 | 19 |  |  |  |
| 681639 | 6 |  | 682005 | 16 |  | 682275 | 19 |  |  |  |

# Text boxes

Выходное давление
входное давление

Диапазон допусков Gabarith

Динамическая реакция

Пример диапазона 10%-ной ошибки Gabarith при измерении давления в лучевой артерии (для набора для взрослых пациентов)

Испытанный набор прошел приемку как находящийся в диапазоне Gabarith

Испытанный набор отброшен как лежащий за пределами диапазона Gabarith

Гц

Размер (SWG)

наружный диаметр (мм)

дюймы

Шаррьеры (Франция)

1 Ш = 0,33 мм

Наружные диаметры/Калибр-Размеры по французской шкале

1 дюйм

1 дюйм

Таблица

SWG-AAMI

Наружный диаметр в мм

BD Medical - номера контактных телефонов отдела Медицинских хирургических систем

Соединенное Королевство: 01865748844, Австрия: 017063660, Бельгия: 053720211, Дания: 43434566, Финляндия: 098870780, Франция: 0476683636,

Германия: 062213050, Греция: 2109407741, Италия: 02482401, Нидерланды: 0205829416, Испания: 0918488100, Швеция: 087755100,

Швейцария: 0614852225

MED03040