# Broncho-Cath™ левая, с трахеальной манжетой из ПВХ

Трахеобронхиальная трубка для интубации левого главного бронха и

раздельной вентиляции легких типа Роберт Шоу.

# Особенности и преимущества:

• Трахеальная и бронхиальная манжеты низкого давления для

минимальной травматизации слизистой.

• Специальная конструкция бронхиальной манжеты позволяет

правильно установить дистальный конец трубки при интубации

с помощью фибробронхоскопа.

• Бронхиальная манжета синего цвета помогает

идентифицировать дистальный конец трубки, когда для

коррекции положения трубки используется фибробронхоскоп.

• Слегка изогнутый кончик трубки оптимизирует размещение

трубки в левом главном бронхе.

• Рентгенпозитивные метки на дистальном конце трубки,

рядом с боковым просветом, над бронхиальной манжетой и

рядом с трахеальным просветом обеспечивают контроль над

положением трубки.

• Набор аксессуаров включает в себя два коннектора Opti-port™,

2 аспирационных катетера Gentle-Flo™, один Y- образный

коннектор.

• К поставке предлагается вариант трубки типа Карленса с

рентгенпозитивным крючком, который должен фиксировать

положение трубки относительно карины.

| Стандартная трубка Код | Внутр. диаметр (мм)2 | Внеш. диаметр (мм) | Длина (мм) |
| --- | --- | --- | --- |
| 125-32 | 3.4 | 10.7 | 420 |
| 125-35 | 4,8 | 11,7 | 420 |
| 125-37 | 5.1 | 12,3 | 420 |
| 125-39 | 5,3 | 13,0 | 420 |

К

# Broncho-Cath™ правая, с трахеальной манжетой из ПВХ

Для интубации правого бронха в случаях раздельной вентиляции легких при

операциях на грудной полости или в интенсивной терапии, типа Роберт Шоу.

# Особенности и преимущества:

• Трахеальная и бронхиальная манжеты низкого давления для

минимальной травматизации слизистой.

• Бронхиальная манжета, пилотный баллон бронхиальной

манжеты и бронхиальный просвет выполнены из синего

пластика для легкой и быстрой идентификации.

• Бронхиальная манжета S-образной формы исключает

закрытие верхнедолевого бронха при ее раздувании в правом

главном бронхе.

• Бронхиальная манжета синего цвета помогает

идентифицировать дистальный конец трубки, когда

для определения положения трубки используется

фибробронхоскоп.

• Рентгенпозитивные метки на дистальном конце трубки,

рядом с боковым просветом, над бронхиальной манжетой и

рядом с трахеальным просветом обеспечивают контроль над

положением трубки.

• Набор аксессуаров включает в себя два коннектора

Opti-port™, 2 аспирационных катетера Gentle-Flo™, один

Y-образный коннектор.

| Стандартная трубка Код | Внутр. диаметр (мм)2 | Внеш. диаметр (мм) | Длина (мм) |
| --- | --- | --- | --- |
| 126-35 | 4,8 | 11,7 | 420 |
| 126-37 | 5.1 | 12,3 | 420 |
| 126-39 | 5,3 | 13,0 | 420 |